| ® | . Серия TR1,2,3 Диапазон мощности 5.5 – 28.5 кВт 7.4 – 38 л.с. Диапазон скорости полной нагрузки 1500-2500 об/мин Лист данных стационарного двигателя |
| --- | --- |

| Характеристики Спецификация 1, 2 и 3-х цилиндровый дизельный двигатель воздушного охлаждения с непосредственным впрыском Вращение Против часовой стрелки, если смотреть на маховик Охлаждение Воздушное охлаждение осуществляется вентилятором совмещённым с маховиком. Системы охлаждения пригодна для окружающей среды с температурой до 52 оС. Масло охлаждается потоком воздуха, обдувающим орёбрение картера. Система смазки Насос объёмного типа с принудительным зубча-тым приводом подаёт масло под давлением ко всем важным поверхностям трения. Полнопоточный накручиваемый масляный фильтр Интервалы обслуживания - 250 часов. Топливная система Индивидуальные впрыскивающие насосы. Самозакрывающийся клапан удаления воздуха. Старт Ручной запуск рукояткой. Дополнительный электрический старт 12 В Механическое управление Изменение скорости – 900 - 2500 об/мин. Постоянная скорость – 1500 и 1800 об/мин | Стандартное оборудование и варианты Стандартное оборудование Вентилятор совмещённый с маховиком Фланец картера маховика по SAE4 Впускной и выпускной коллекторы Фильтр смазочного масла Рычаги декомпрессора Инструкция по эксплуатации – на разных языках Варианты Широкий диапазон вариантов позволяет клиенту выбирать спецификацию, которая соответствует требованию. |
| --- | --- |

Технические данные

|  | TR1 | TR2 | TR3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Впрыск | непосредственный |
| Охлаждение | воздушное |
| Способ охлаждения | Вентиляторное колесо на маховике |
| Направление вращения – смотреть на маховик | Против часовой стрелки |
| Диаметр цилиндра номинальный, мм | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
| Ход поршня, мм | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
| Число цилиндров | 1 | 2 | 3 |
| Рабочий объем всех цилиндров, л | 0.773 | 1.55 | 2.32 |
| Степень сжатия | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 |
| Минимальная скорость полной нагрузки, об/мин | 850 | 850 | 850 |
| Количество моторного масла до минимального уровня, л | 2.7 | 4.0 | 6.0 |
| Масляное давление – среднее, МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Вместимость топливного бака монтированного на двигателе, л | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Максимальный допустимая осевая сила на коленвал, кг | 132 | 132 | 132 |
| Разряжение в картере: - минимум, кПа - среднее, кПа | 0,20 0,35 | 0,25 0,46 | 0,30 0,75 |
| Количество зубьев на венце маховика | 110 | 110 | 110 |

Расход топлива

В таблице числовые значения, соответствующие 100%-ой нагрузке, могут изменяться в

пределах 5%, а все остальные числовые значения приблизительны и не гарантированы.

| об/мин | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TR1 100% нагрузка | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.5 |
| TR2 100% нагрузка | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 4.9 |
| TR3 100% нагрузка | 4.6 | 5.5 | 6.1 | 7.3 |
| TR1 75% нагрузка | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 |
| TR2 75% нагрузка | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| TR3 75% нагрузка | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 5.7 |

Мощность и крутящий момент по ISO 14396

| TR1 Скорость вращения, мин-1 1500 1800 2000 2500 Мощность при равномерной нагрузке, кВт 5,5 6,7 7,3 8,6 Мощность при неравномерной нагрузке, кВт 6,1 7,4 8,0 9,5 Крутящий момент при неравномерной нагрузке, Нм 38,8 39,2 38,2 36,3 TR2 Скорость вращения, мин-1 1500 1800 2000 2500 Мощность при равномерной нагрузке, кВт 11,0 13,1 14,5 17,3 Мощность при неравномерной нагрузке, кВт 12,1 14,4 16,0 19,0 Крутящий момент при неравномерной нагрузке, Нм 77,0 76,4 76,4 72,6 TR3 Скорость вращения, мин-1 1500 1800 2000 2500 Мощность при равномерной нагрузке, кВт 16,8 20,2 22,2 25,9 Мощность при неравномерной нагрузке, кВт 18,5 22,2 24,4 28,5 Крутящий момент при неравномерной нагрузке, Нм 117,8 117,8 116,5 108,9 | Мощность двигателя по ISO 14396 Стандартные условия по ISO Атмосферное давление…………………… 100 кПа Относительная влажность………………… 30 % Температура входящего воздуха……….... 25 оС Продолжительная мощность Мощность в кВт, которую двигатель способен непрерывно развивать при заявленной скорости коленчатого вала, при стандартных условиях по ISO, измеренная на маховике без мощности, потребляемой дополнительным оборудованием и при условии. что двигатель правильно обслуживается и поддерживается в хорошем состоянии, топливо соответст-вует BS 2869 класса A2 или BS EN 590, смазочное масло соответствует действующей спецификации и вязкостной классификации рекомендованной к применению Lister Petter. Меняющаяся мощность Максимальная мощность в кВт, которую двигатель способен периодически развивать при заявленной скорости ко-ленчатого вала для периода, не превышающего 1 часа в любой период из 12 часов непрерывной работы, сразу после работы на режиме с продолжительной мощностью, по выше указанному стандарту ISO. |
| --- | --- |

Приблизительный вес и размеры

|  | TR1 | TR2 | TR3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой вес, кг | 153 | 185 | 230 |  |
| Длина (А), мм | 444 | 571 | 698 |  |
| Ширина (В), мм | 521 | 521 | 521 |  |
| Высота (С), мм | 683 | 683 | 683 |  |

Основные части двигателей

Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: 86352-34291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru

UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk

Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и инфор-мацию без уведомлений и обязательств или ответственности.